UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VÍAS

INFORME DE AVANCE TRABAJO DE GRADO

Fecha de radicación (DD/MM/AAAA)

1     INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME DE AVANCE:

Título del proyecto: APOYO TÉCNICO EN DIFERENTES PROYECTOS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Tipo de Proyecto: Monografía Trabajo de Investigación Participación activa Pasantía

Fecha de iniciación (13/11/2020): 13 de noviembre de 2020.

Nombre del estudiante 1: David Fernando Mojica Pulido Firma:

Director del proyecto: Edgar Arnaldo Calderón Malagón Vo.Bo:

Co-director del proyecto: German Ricardo Camacho Vo.Bo:

Aprobado en sesión de Comité de Currículo N° 20 de fecha: 9 de noviembre de 2020

  - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO:

En el primer mes de pasantía, con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal del trabajo de grado que corresponde en dar apoyo técnico en diferentes proyectos del área de infraestructura en el municipio de Tunja, mediante visitas a campo se verifico el desarrollo de las actividades desarrolladas en base a las Especificaciones generales de construcción de carreteras INV 2013. Dentro de las actividades adelantadas se realizó la evaluación e inspección del estado actual de la obra de la calle 8 entre carrera 1 y 4ª – San Antonio. En este periodo se realizó el acompañamiento de la instalación de la carpeta asfáltica de la abscisa k0+100 a k0+190, para esto se realizó la correspondiente imprimación de la base. Ha habido acompañamiento en el proceso de construcción de cuneta de 30 cm con pendiente de 15%. Esta mezcla de concreto hidráulico debe cumplir una capacidad de 3000 PSI. A la fecha se acompañó la construcción de 270 ml de cuneta. Ilustración 1. Construcción cuneta - San Antonio Fuente: elaboración propia Se brindó acompañamiento en el proceso de obtención de los cilindros de concreto para la verificación de resistencia de la mezcla de concreto hidráulico. Esto como medida de control de calidad. Ilustración 2. Acompañamiento elaboración cilindros para pruebas de resistencia Fuente: elaboración propia De manera conjunta, se superviso la construccion de vigas de concreto reforzado en los diferentes empalmes de la via, esto con el fin de dar confinamiento a la estructura de pavimento Ilustración 3. Ilustración 3. Construcción vigas – San Antonio Fuente: elaboración propia En la obra de la calle 7B entre carreras 17B y 17C – Colinas, se encontró la obra a nivel de subbase. En el lugar se presentaron 2 fallos de la subrasante los cuales se encontraban en la abscisa k0+012 y k0+025, se acompañó el mejoramiento de estos en los cuales se realizó un cajeo y profundización; este mejoramiento se realizó con pedraplén y material de subbase Ilustración 4. Ilustración 4. Mejoramiento subrasante - Colinas Fuente: elaboración propia Se brindó acompañamiento a la extencion y compactacion de la capa de base granular verificando espesores y el proceso constructivo Ilustración 6. Ilustración 6. Extensión capa base granular - Colinas Fuente: elaboración propia En la obra de parcheo cristales, se supervisó la compactación de base de 20 cm de espesor y el arreglo del cargue del pozo Ilustración 7. Ilustración 7. Compactación base y adecuación de cargue - Cristales Fuente: elaboración propia En la obra de la calle 40 entre carreras 3 este y aeropuerto – La Esmeralda, se adelantaron labores de adecuación de la subrasante. En conjunto en la Calle 1a E se evidencia agua empozada, para tratar esto se instaló una sobrecapa de carpeta asfáltica con su previo riego de liga y su debida compactación Ilustración 9. Ilustración 9. Sobrecapa asfalto y adecuación subrasante - Esmeralda Fuente: elaboración propia

- INDICACIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO:

El avance del proyecto va conforme al cronograma de actividades propuesto, por lo que se lleva un progreso del 25 % del proyecto con la supervisión y acompañamiento a la interventoría en obra.

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO Y EJECUTADO:

Para el proyecto el progreso de 4 semanas (25%) se presenta en el siguiente cronograma mostrando conjuntamente las actividades a ejecutar para la culminación del proyecto.

1. Obtención de información: (1 semana).

2. Realización visita técnicas (10 semanas)

3. Elaboración de informes de avance para la UPTC (2 semanas)

4. Elaboración de informes de avance para alcaldía (6 semanas)

5. Elaboración informe final (12 semanas)

Tabla 1. Cronograma de actividades

| ACTIVIDADES | TIEMPO EN SEMANAS |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Inducción (asignación de trabajo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación de actividades en los proyectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obtención de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de visitas técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de informes de avance para la UPTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de informes de avance para la Alcaldía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: elaboración propia

- DIVULGACION:

Se realizará en informe final.

# Text boxes

Porcentaje cumplido de avance real del proyecto: 25 %

Porcentaje de avance propuesto del proyecto: 25 %